Инструкция по замене прошивки для RP-500HD

Сначала прочитайте инструкцию целиком

.

Запустите приложение “LiveSuit.exe”, чтобы начать процесс обновления.

Возникнет окно с напоминанием, что нужно скопировать с плеера все важные файлы.

После этого переходите к следующему шагу.

Система предложит общее обновление и обновление с форматированием.

Выберите вариант с форматированием (кнопка Format)

Нажмите Next.

Программа попросит выбрать файл прошивки. Нажмите Yes, чтобы указать путь к размещению.

Подключите к компьютеру плеер и не отключайте на протяжении всего времени обновления.

После подключения нажмите кнопку Finish

Нажмите кнопку SysUpgrade

Система еще раз напомнит, чтобы Вы сохранили все важные файлы.

Нажмите Да

Снова нажмите Да

Далее ждите, пока не появится сообщение об успешном окончании процесса.

Driver

Если Вы меняете прошивку первый раз, система попросит Вас установить драйвер. Вручную укажите системе путь, где размещается драйвер (папка UsbDriver), и нажмите ОК. Система установит драйвер автоматически.